Bac S 2012 Liban	EXERCICE 3 : MODULATION ET DÉMODULATION D’UN SON (4 points)

Correction © http://labolycee.org

1. Étude des sons

1.1. Chaîne des phénomènes physiques depuis l’émission de la note jusqu’à sa perception :

d. Mise en vibration de la corde ;

a. Mise en vibration de l’air de la caisse de résonance ;

b. Propagation des vibrations de l’air jusqu’à l’oreille ;

c. Mise en vibration du tympan.

1.2.1. Seul le son 3 montre un signal électrique parfaitement sinusoïdal, il s’agit d’un son pur ne comportant pas d’harmoniques.

Les sons 1 et 2 comportent des harmoniques.

1.2.2. La hauteur d’un son est liée à la fréquence de son mode fondamental de vibration.

On mesure la période commune de ces trois sons à l’aide du son 2.

T = 13 – 5,5 = 7,5 ms = 7,5×10–3 s

f = 1/T

f =  = 1,3×102 Hz

1.2.3. Les formes des signaux électriques des sons 1 et 2 sont différentes, ils ne possèdent pas le même timbre.

2. Transmission du son 3

a : signal modulant

b : signal porteur

c : signal modulé

2.1.2. Le dispositif X est un multiplieur.

2.2.1.

L’enveloppe du signal modulé s(t) a la même allure que le signal modulant, on constate qu’elle correspond bien au son 3.

2.2.2.

15 TP = 1,5 ms

TP =  = 0,10 ms

TP = 1,0×10–4s

F =

F =  = 1,0×104 Hz

F = 10 kHz

2.2.3. m =

m =  = 0,50

2.3. Le phénomène mis en évidence est la surmodulation.

3. Démodulation

3.1.1. La fréquence propre f0 du circuit d’accord doit être égale à la fréquence F de la porteuse afin d’assurer une bonne réception.

3.1.2. f0 = F =

F2 =

C =

C =  = 1,3×10–7 F = 0,13 µF

3.2. Le module 1 est appelé détecteur d’enveloppe, il permet d’éliminer la porteuse et de ne conserver que l’enveloppe du signal modulé.

Le module 2 permet d’éliminer la composante continue U0. (Il s’agit d’un filtre passe-haut).

# Text boxes

T

15 TP

smax

smin