## Bac S 2015 Amérique du sud		Correction ©	 http://labolycee.org

## EXERCICE III – LA RÉHABILITATION D’UNE SALLE (5 points)

Quel matériau acoustique doit-il coller au plafond afin d’obtenir une salle de classe adaptée aux conditions d’apprentissage ?

Il faut déterminer la durée de réverbération Tr de la pièce, puis la comparer avec la valeur maximale admissible.

La formule de Sabine donne .

- Déterminons le volume V de la pièce :

V = L . h . l

V = 8,60 × 3,00 × 6,80 = 175,44 m3 soit environ 175 m3.

Il s'agit d'une salle d'enseignement de volume inférieur à 250 m3.

- Déterminons l'aire d'absorption équivalente de la salle :

| La salle comporte : | Surface (en m2) Sj | Coefficient d'absorption αj | Aire équivalente A (en m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| un plafond en plâtre peint | Splafond = L . l Splafond = 8,60×6,80 = 58,48 m2 | 0,030 | 58,48 × 0,030 = 1,7544 |
| un sol en carrelage | SS = Splafond = 58,48 m2 | 0,010 | 58,48 × 0,010 = 0,5848 |
| des murs en plâtre peint | Sm = 79,4 m2 | 0,030 | 79,4 × 0,030 = 2,382 |
| des fenêtres | Sf = 9,0 m2 | 0,030 | 9,0 × 0,030 = 0,27 |
| deux portes en bois | Sp = 4,0 m2 | 0,50 | 4,0 × 0,50 = 2,0 |
| une table de bureau |  |  | 0,050 |
| 25 tables d'écolier |  |  | 25 × 0,025 = 0,625 |
| 26 chaises en bois |  |  | 26 × 0,020 = 0,52 |
| Aire équivalente totale | 1,7544 + 0,5848 + 2,382 + 0,27 + 2,0 + 0,050 + 0,625 + 0,52 = 8,1862 = 8,19 m2 |

- Calculons la durée de réverbération :

= 3,41 s.

Cette durée est bien supérieure à ce qui est recommandé pour une telle salle puisqu'il faudrait une durée de réverbération égale à 0,60 s.

Pour diminuer Tr () avec V = Cte, il faut augmenter A.

Comme  avec S = Cte, alors il faut choisir un matériau avec un coefficient d'absorption α le plus élevé possible.

On choisit la laine de verre 50 mm recouverte de toile avec α = 0,80.

On calcule la nouvelle aire équivalente totale A1  :

A1 = 58,48 × 0,80 + 0,5848 + 2,382 + 0,27 + 2,0 + 0,050 + 0,625 + 0,52 = 53,2158 = 53,22 m2

Déterminons alors la nouvelle durée de réverbération :

= 0,53 s

Tr1 < 0,60 s donc cette durée est conforme aux recommandations.

Le coût de l'installation est tout à fait acceptable, en effet la laine de verre recouverte de toile fait partie des matériaux acoustiques les moins chers.

Regard critique :

On a négligé l’aire d’absorption équivalente des élèves, ainsi l’aire réelle est sans doute plus élevée. Cela ne modifie pas nos conclusions.

À propos des hypothèses de travail :

- la voix humaine possède une fréquence moyenne proche de 1000 Hz donc le choix de la fréquence de référence est bon ;

- La répartition des matériaux absorbants est plutôt homogène, sauf pour les portes.

Autre résolution possible :

Calcul V

Tr ≤ 0,60 s

Utilisation formule de Sabine : 0,16. ≤ 0,60 s alors  donc A ≥ 46,784 m2

Il faut augmenter A, on choisit le matériau avec le plus fort coefficient d’absorption, donc la laine de verre.

On calcule A avec la laine de verre (=53,22 m2).

On la compare avec 46,784 m2.

On valide ce choix.