Bac S 2010 Amérique du nord 						http://labolycee.org

Exercice 3 : OBSERVATION D’OBJETS DE PETITES DIMENSIONS (4 points)

Le microscope optique a été inventé à la fin du XVIème siècle par le hollandais ZACCHARIAS JANSSEN contribuant ainsi au développement de la théorie cellulaire. Destiné à l’observation d’objets de petites dimensions de l’ordre du micromètre, il est constitué de deux systèmes optiques, un objectif et un oculaire.

Fonctionnant en lumière blanche, l’objectif et l’oculaire peuvent être assimilés à deux lentilles convergentes de distance focale respective f ’1 et f ’2.

L’ensemble est dans l’air et l’œil de l’observateur vient se placer au voisinage du foyer image de l’oculaire, F’2. Il observe l’image finale située entre l’infini et la distance minimale de vision distincte.

1. MAQUETTE DE MICROSCOPE :

Pour comprendre le principe de l’appareil, on réalise une maquette de microscope comprenant :

- Un objectif : lentille mince convergente L1 de distance focale f ’1 = 2,0 cm et de centre optique O1.

- Un oculaire : lentille mince convergente L2 de distance focale f ’2 = 4,0 cm et de centre optique O2.

- Un objet éclairé de hauteur AB = 1,0 cm placé perpendiculairement à l’axe optique commun à L1 et L2.

1.1. Par construction graphique, sur la figure 1 en annexe à rendre avec la copie, déterminer l’image intermédiaire A1B1 de l’objet AB donnée par la lentille L.

1.2. L’image intermédiaire A1B1 joue le rôle d’objet pour la lentille L2.

1.2.1. 	Quelle est la position particulière de A1B1 par rapport à la lentille L2 ? Où va 	se former l’image définitive A2B2 ?

1.2.2.	Justifier la position de A2B2 en complétant la construction graphique de la 	figure1 en annexe à rendre avec la copie.

1.3.	L’œil emmétrope (sans défauts) voit nettement un objet situé entre l’infini et une 	distance minimale dm = 25 cm.

Pour un objet situé à l’infini, l’œil étant au repos, son image se forme de manière 	nette sur la rétine.

Lorsque l’objet se rapproche, le cristallin (lentille convergente) se déforme afin que 	l’image se forme encore sur la rétine. On dit que l’œil accommode.

Justifier l’intérêt que représente la position de l’image finale donnée par le 	microscope pour l’observateur.

Quel avantage présente un tel système optique pour l’observation d’objets de 	petites dimensions ?

2. OBSERVATION D’UN GLOBULE ROUGE :

Le microscope réel utilisé possède les caractéristiques suivantes :

- Objectif : distance f ’1 = 10 mm

- Oculaire : distance focale f ’2 = 50 mm

- Intervalle optique : ( = F’1F2 = 160 mm

On envisage l’observation d’un globule rouge dont le diamètre est d = 8,0 µm.

Rappels :

- Formule de conjugaison des lentilles minces :

les différentes grandeurs correspondent à des mesures algébriques

- Formule du grossissement :

G = 	( : angle sous lequel est vu l’objet, placé à la distance dm, à l’œil nu

(’ : angle sous lequel est vu l’image définitive au travers de 
		l’instrument.

2.1.	On se place dans le cas où l’œil n’accommode pas. On considère donc que 	l’image finale donnée par le microscope se forme à l’infini.

2.1.1. 	Où est située l’image intermédiaire à travers l’objectif ? Déterminer sa 	position  par rapport à l’objectif.

2.1.2.Par application de la formule de conjugaison, calculer la distance  entre 	l’objet et l’objectif.

2.2. On se place maintenant dans le cas où l’œil accommode. L’image finale donnée 	par le microscope se forme à la distance dm = 25 cm de F’2.

L’image intermédiaire A1B1 se situe alors entre F2 et O2 et l’objet AB est à la 	distance  = - 0,59 mm de l’objectif.

2.2.1.Dans le cas où l’œil n’accommode pas, on a  = - 0,63 mm. Comparer les 	deux distances  dans le cas où l’œil n’accommode pas et celui où il 	accommode. Calculer la différence.

2.2.2. Le réglage du microscope nécessite de déplacer l’ensemble (objectif + 	oculaire) à l’aide d’une crémaillère et d’une vis micrométrique.

Justifier l’utilisation d’une vis micrométrique pour effectuer la mise au point.

2.3.		Étude du grossissement du microscope :

2.3.1. Schématiser l’observation de l’objet, placé à la distance dm à l’œil nu.

Exprimer tan ( et en déduire la valeur de (.

On rappelle : tan (  ( en radian si ( petit.

2.3.2. Sur la figure 1 en annexe à rendre avec la copie, noter l’angle (’ sous 	lequel est vue l’image définitive. En déduire son expression littérale. Calculer 	la valeur de (’ associée au microscope réel.

2.3.3. Déduire le grossissement G.

2.4.	Le cercle oculaire est l’image de l’ouverture de l’objectif donné par l’oculaire :

2.4.1. Tracer sur la figure 2, en annexe, à rendre avec la copie les rayons 	lumineux issus de l’objectif et qui après traversée de l’oculaire, délimitent et 	positionnent le cercle oculaire.

2.4.2. Lors d’une observation, l’œil doit être proche de F’2 et au centre du cercle 	oculaire.

Justifier cette affirmation concernant cette position idéale de l’œil.

ANNEXE	À RENDRE AVEC LA COPIE

# Text boxes

L1

A

B

L1

B

A

O2

O1

F’1

F2

F’2

L2

Figure : 1   échelle horizontale et verticale 	    1 cm  2 cm

Axe optique

Sens de propagation de la lumière

O2

O1

F’1

F2

F’2

L2

Figure : 2

Axe optique

Sens de propagation de la lumière